## Slide 1: ATS model detekcije stanja toplovodne mreže prof Dejan Blagojevic Akademija tehničko vapistalkih strukovnih studija Niš

## Slide 2: Izazovi 2023 - …………..
Energetska kriza
Ušteda resursa
Standardi EU
Borba protiv klimatskih promena
………………….

## Slide 3: Šta zelimo da postignemo ?
Prevenciju kvarova na mreži,
Optimizacuju stanja mreže
Uštedu svih vrsta resursa
Podrška digitalizaciji sistema
Podrška i unaprednje postojeceg katastra podzemnih instalacija
………………………

## Slide 4: Šta nudimo?
Brza detekcija kvarova
Termlano mapiranje mreže
Georeferenciranje mrezne infrastruktrue
3D projekcija
Interaktivno okruženje WEB pristup
Pouzdanost
Unapredjenje postojecih DKP
Široka primenu rezultata

## Slide 5
Alat
BPL Matrice 300 RTK
Termalna/Wide kamera za BPL
Thermal analytic tools
THERMALNI konvertor
PIX 4D
GIS
DKP

## Slide 6: OPIS METODE

## Slide 7
METODA
Ispunjenje zakonskih obaveza
Rutiranje
Nadletanje, snimanje, mapiranje
Analiza podataka
Termalna konverzija
Izrada ortofoto snimaka i interaktivnih mapa
Transformacija u GIS i poklapanje sa DKP
Isporuka interaktivnih i GIS mapa kroz WEB portal

## Slide 8
Ortofoto mozaik dobijen obradom u softveru Pix4D Mapper iz fotografija napravljenih termovizijskom kamerom bespilotne letelice georeferenciran je u koordinatnom sistemu „WGS 84 / UTM Zone 34N”.

## Slide 11: konverzija

## Slide 12
Konvertor Atyges proširen nasim kodovima, je specialan alat koji služi da na fotografijama dobijenim termovizijskom kamerom DJI H20T izvrši unifikaciju informacija o očitanim temperaturama na svakom pikselu u toku snimanja, a koje su na izvornim fotografijama predstavljene različitim bojama, u zavisnosti od trenutnog opsega temperatura koje su se u trenutku snimanja mogle videti.

## Slide 13
https://greenesen.wordpress.com/komparacija/

## Slide 14: ARCGIS

## Slide 15
U cilju njegovog preklapanja u softverima kao što su ArcGis, QGis... sa postojećim zvaničnim katastarskim planovima koji su georeferencirani u sistemu koji se kod nas koristi „MGI / 3-degree Gauss zone 7“, neophodno je da se koordinate iz izvornih fotografija (koje su u WGS 84 / UTM Zone 34N sistemu) konvertuju u taj sistem uz pomoć aplikacije Grider koja se nalazi na zvaničnom sajtu RGZ.

## Slide 17
Jasnan i tačno definisan termogram
Poboljšan kvalitet slike
objedinjeno kontrolno programsko okruženje
Uniformna temperaturna skala,
Kompaktnost i mobilnost termovizijskog sistema,
Lako rukovanje, pouzdanim rezultatima,,
WEB Portal
GIS interaktivno okruženje i Georeferenciranje
Poklapanje sa DKP
ZAKLJUČAK

## Slide 18
www.akademijanis.edu.rs